ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ

UHA-30 UHA-40

Введение

Эта инструкция предназначена для установки, использования и технического обслуживания тестораскаточной машины, а также для информирования о действиях в случае технической неисправности.

Инструкция подготовлена для предоставления информации, которым необходимо следовать при установке, а также для безопасного использования,  соблюдения чистоты и гигиены, поиска неисправностей, технического обслуживания.

BOSFOR МАШИН не несет ответственность за ущерб и неисправности возникшие вследствие использования продукта без соблюдения правил, содержащихся в инструкции.

Внимательно прочитайте эту инструкцию, рекомендуется хранить для дальнейшего использования.

BOSFOR END. MUTFAK MAKİNELERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тестораскаточная машина предназначена для удовлетворения потребностей заведений общественного питания в обработке теста, для пиццы, выпечки, пирогов, тортов и т.д., соблюдая основные характеристики теста.

Система регулировки валовых роликов позволяет получать тесто необходимой толщины и диаметра.

Простота использования позволяет раскатать тесто в течении 3 - 5 секунд.

Для более подробной информации обратитесь в сервисный центр.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

2.1. ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Используйте паллетную тележку для транспортировки. Если у вас нет такой возможности не переносите машину в одиночку. Центр тяжести машины находится в средней части корпуса. Следует учитывать это при транспортировке машины.

Установите машину на плоском месте

- Убедитесь, что машина установлена должным образом.

- Убедитесь, что машина находится на безопасном расстоянии от источников тепла.

- Убедитесь, что машина не стоит на электрическом шнуре.

- Установка и техническое обслуживание должны проводиться квалифицированным персоналом, который был уполномочен производителем. При этом производитель не несет ответственность за неправильную установку или техническое обслуживание.

2.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Убедитесь, что электрическое соединение выполнено квалифицированным персоналом.

- Убедитесь, что напряжение вашей электрической сети совпадает с напряжением машины. Напряжение машины указано на этикетке.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нажмите кнопку запуска. Машина запустит два вала. Теперь она готова к использованию.

Перед тем, как поместить тесто, дайте машине постоять с открытыми валами, которые открываются при помощи ручки регулирования. Валы и тесто необходимо посыпать мукой и слегка придавить перед тем, как пропустить его через валы. Когда тесто выйдет из машины, оно будет овальной формы. Вы заметите, что тесто стало тоньше. К концу этого шага вам потребуется поддерживать тесто руками, пока оно полностью не выйдет из машины. После этого поверните тесто поперек на 90° и пропустите его через валы еще раз для получения нужного диаметра и толщины. В итоге вы получите почти идеальную форму, которая может быть усовершенствована несколькими завершающими движениями рук.

3.1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием изделия.

Чтобы не допустить опасных ситуаций и/или возможных травм, вызванных

электрическим током, механическими частями, огнем или гигиеническими проблемами, шаг за шагом следуйте указаниями по безопасности.

1) Поддерживайте порядок на рабочем месте. Беспорядок может быть причиной

несчастных случаев.

2) Учитывайте условия окружающей среды. Не используйте изделие во влажной или

мокрой среде, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газом.

3) Берегите изделие от детей и неуполномоченного персонала. Не разрешайте им

подходить близко к машине или рабочей зоне.

4) Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свисающую одежду или какие-либо детали одежды, которые могут попасть в машину. Используйте нескользящую обувь. В целях безопасности и гигиены волосы должны быть собраны на затылке. Наденьте защитные перчатки.

5) Защитите шнур. Не оставляйте шнур рядом с горячими или острыми предметами, водой или растворителями.

6) Не допускайте ненадежных положений. Найдите наилучшую поверхность и установите машину на плоское место.

7) Будьте предельно внимательны. Не отвлекайтесь при работе с машиной.

8) Проверьте машину на отсутствие повреждений. Перед использованием машины

внимательно проверьте работу всех систем безопасности. Проверьте, чтобы движущиеся детали не были заблокированы, чтобы детали не были повреждены, чтобы все детали были установлены правильно, а также чтобы были соблюдены все условия, которые могут повлиять на надлежащее функционирование машины.

9) Не допускайте попадание инородных тел между валами

10) Проверяйте исправность вентилятора.

11) Очищайте скребки после каждого использования с помощью влажной тряпочки.

12) Ремонт машины должен проводиться квалифицированным персоналом. Ремонт может проводиться только квалифицированными рабочими с использованием оригинальных запасных частей. Невыполнение этих требований может представлять опасность для пользователей.

|  | Использование машины в гигиенической среде является важным с точки зрения здоровья человека и окружающей среды. По этой причине, не используйте машину во влажной, грязной, пыльной и т.д. средах. |
| --- | --- |

|  | ИНСТРУКЦИЯ |
| --- | --- |
| ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ С МАШИНОЙ |

- ЧИСТКА И ГИГИЕНА

|  | Выключите машину и отключите от сети перед тем как приступать к чистке. |
| --- | --- |

• Начинайте чистку вашей машина после того, как вы закончили работать, и убедились в том, что машина отключена от сети.

• Протирайте корпус машины и вентиляционные зазоры влажной тканью.

• Не используйте воду под давлением для отчистки.

• Не пытайтесь чистить машину во время работы.

• Перед тем как приступать к работе снова, убедитесь, что машина и детали высохли полностью.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ UHA -30 | МОДЕЛЬ UHA -40 |
| --- | --- | --- |
| ГАБАРИТЫ (см) | 42x45x60 | 48x47x66 |
| Мощность мотора (кв) | 0,37 | 0,37 |
| Потрбляемая мощность (в-гц) | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Вес теста (гр) | 100-210 | 100-500 |
| Диаметр теста (см) | 19-29 | 26-40 |

ЧАСТИ МАШИНЫ

1. Корпус

2. Кнопки старт-стоп

3. Входные валовые ролики

4. Скребок для теста

5. Направлющая пластина

6. Выходные валовые ролики

7. Скребок для теста

8. Входная направлющая пластина

9. Держатель пластины

10. Ручка регулировки

11. Ручка регулировки

12. Вентилятор

13. Задняя крышка

14. Держатели скребка

- ГАРАНТИЯ

Гарантия - один год с даты покупки. Дата должна быть впечатана в гарантию в день

покупки. Части машины, которые были проверены на отсутствие производственных дефектов, за исключением дефектов электрических компонентов или быстроизнашивающихся деталей, будут бесплатно заменены или отремонтированы нами на условиях "с завода" в течение этого периода.

В гарантию не включены затраты по доставке и стоимость рабочей силы. Гарантия становится недействительной, если повреждение было вызвано транспортировкой, неправильным или недостаточным обслуживанием, неквалифицированным персоналом, повреждениями или ремонтом, выполненным неуполномоченным персоналом, а также несоблюдением данной инструкции.

Гарантия не предусматривает возмещение производителем прямых или непрямых издержек, причиненных тогда, когда машина не работает по следующим причинам: выход из строя, ожидание ремонта или другие случаи отсутствия машины.

- ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС

| ГОРОД | СЕРВИС | АДРЕС | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАНБУЛ | ФАБРИКА | ЭСЕНЮРТ/КЫРАЧ ул. 3142 Но 3/1 | ТЕЛ: 0212 481 19 74 ФАКС:0212 481 19 75 |

Адрес:  ЭСЕНЮРТ/КЫРАЧ ул. 3142 Но 3   Стамбул

Tel: 0212 481 19 74 -0212 483 44 18

Faks: 0212 481 19 75

Web: www.bosformakina.com.tr

E-mail: info@bosformakina.com.tr

BOSFOR MACHINERY оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. Техническая информация, используемая в данной брошюре, изображения и иллюстрации предоставлены исключительно для информационных целей. Наша компания не несет ответственности за опечатки.